# Text boxes

MOD 621

intelligenTino per H7

Funzione di Canbus + Canceller

MOD 621C

Solo Cablaggio per intelligenTino

Funzione da Super Canbus aumenta il consumo

DATI TECNICI : intelligenTino MOD 621

La visualizzazione del carico di potenza è il nuovo metodo per imitare le caratteristiche delle lampadine alogene installate in origine

1) Ingresso di alimentazione regolato visivamente a 55  +/- 10 W (nell'intervallo 5-75 W)

2) Temperatura di lavoro inferiore a 50° C, nessuna resistenza aggiuntiva.

3) Anti-EMI per radio, radio e antifurto;

4) Uso universale per faro a LED, alimentatore HID, alimentatore HID ad innesto rapido

intelligenTino sarà in grado di risolvere i problemi Canbus come di seguito :

1) Errore con avviso sul cruscotto:

2) Potenza bassa - impossibile accendere la luce

3) Luce accesa da un lato e spenta dall'altro;

4) Sfarfallio o strobo all'avvio del motore o in qualsiasi momento

5) Si spengono improvvisamente durante il periodo di guida

6) Danneggiamento dell’ alimentatore, del LED, del tergicristallo o sistema informatico a causa dell'alimentazione AC parziale.

Parametri :

1) Ingresso di tensione 9-16 V

2) Potenza assorbita: 5-75 W

3) Potenza: 55  +/- 10 W

4) Temperatura ambiente: - 40 ° / + 85 °

5) Frequenza di lavoro: 150 KHz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installare solo intelligenTino MOD 621, nel caso ci fosse ancora segnalazione, aggiungere MOD 621C